Правила безопасности

использования бытового газа

Бытовой газ не только благо для человека, но и источник повышенной опасности. В быту используют два вида природного газа: магистральный, который поступает в дома по трубам, и сжиженный, продающийся в баллонах. Утечка бытового газа может вызвать отравление или привести к взрыву.

Общие правила пользования газом, газовыми приборами и оборудованием:

-допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов;

-не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки и не сушите вещи;

-снимая показания счетчика газа бытового нельзя подсвечивать циферблаты огнем;

-не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;

-нельзя поворачивать ручку крана газового ключами или клещами, стучать по горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми предметами;

-не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;

-не допускайте детей к газовому оборудованию;

-не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;

-придерживайтесь следующей последовательности включения в работу газовых приборов: сперва зажгите спичку, а после этого осуществите подачу газа;

-для большей безопасности следите, чтобы бытовой природный газ горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приводят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных приборов. Пламя должно быть фиолетово-голубого цвета, без желтоватого и оранжевого оттенка.

Требования к пользованию баллоном:

-храните баллон со сжиженным газом исключительно в вертикальном положении в проветриваемом помещении;

-запасные заправленные и пустые газовые баллоны нельзя хранить даже временно в жилом помещении, а также на проходах эвакуации в случае пожара;

-баллон с газом можно устанавливать в доме там, где поставлены соответствующие приборы, а также на улице. При этом в газифицированной комнате можно держать только один баллон до 55 литров или два не более 27 литров каждый. Внутри дома газовый баллон располагают в метре от плиты, не менее метра от отопительных батарей и не менее двух метров от печной дверцы;

-если газовый баллон неисправен, не ремонтируйте его самостоятельно, а сдайте в мастерскую;

-перед заменой газового баллона убедитесь, что вентили полного и отработанного баллонов плотно закрыты. После замены для большей безопасности нанесите мыльный раствор на все соединения и убедитесь в их герметичности;

-не заменяйте газовый баллон, если в помещении есть пламя и включенные электрические приборы;

-закончив работу с газом, не забывайте закрывать кран баллона.

О газовой плите:

Перед началом пользования новой газовой плитой внимательно ознакомьтесь с инструкцией изготовителя.

Для соединения баллона с плитой используется специальный резиновый шланг с маркировкой. Шланг должен быть зафиксирован при помощи зажимов безопасности. Его длина должна составлять не более одного метра. Не допускайте пережатия и растяжения газового шланга.

Каждый раз перед началом эксплуатации духового шкафа проветривайте его, оставив дверцу на несколько минут открытой.

Пользуйтесь специальными кольцами для конфорок с высокими ребрами, нагревая на плите большую посуду с широким дном. Они увеличивают приток необходимого воздуха для горения и способствуют оттоку продуктов горения. Не убирайте конфорки газовой плиты и не ставьте посуду прямо на горелку. Нельзя пользоваться электрическим розжигом плиты, если горелки сняты.

Не оставляйте газовую плиту без присмотра. Не заливайте рабочую поверхность плиты жидкостями. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды (этим вы предупредите заливание горелок продуктами питания, к тому же сократите бесполезный расход газа, чем сэкономите деньги). Содержите газовую плиту в чистоте (при ее загрязнении продуктами питания газ сгорает не целиком и с выделением угарного газа). Перед мероприятиями по уходу за газовой плитой, отключите ее от электросети. Горелки, их насадки и другие части плиты желательно не реже одного раза в месяц промывать мыльным или слабым содовым раствором;

Не используйте плиту для обогрева комнаты; не сушите одежду в духовке и над конфорками газовой плиты.

Нарушение правил пользования газом может привести к взрыву бытового газа, что влечет за собой обрушение части или всего здания, пожарам, серьезным травмам и гибели людей. Поэтому люди их нарушившие несут ответственность по статье 94 Уголовного Кодекса РФ и статье 95 Кодекса РФ об административных нарушениях.

Безопасность вас, ваших близких и соседей зависит от правильного и своевременного выполнения вами правил пользования бытовым газом и газовыми приборами.

Если вы почувствовали в помещении запах газа:

-при утечке бытового газа перекройте конфорки кухонной плиты и кран на трубе подачи газа;

-если произошла утечка бытового газа, ни в коем случае не включайте свет и электроприборы, отсоедините телефон от розетки, не зажигайте свечи и спички, не выходите в другие помещения, где есть открытый огонь;

-загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать по телефону аварийную газовую службу.

Если после проветривания помещения все еще ощущается запах газа, возможно, что утечка бытового газа продолжается. Поэтому нужно вывести из дома людей, предупредить соседей и дожидаться приезда аварийной газовой службы на улице.

Первая помощь при отравлении бытовым газом:

-безотлагательно вынесите человека, у которого отравление бытовым газом, на свежий воздух;

-если человек дышит нерегулярно или вообще не дышит, сделайте искусственное дыхание;

-не разрешайте отравившемуся газом принимать пищу;

-вызовите неотложку или доставьте его в медпункт.