СОСТАВ ПРОЕКТА генерального плана

муниципального образования город Калязин

| №№ п/п | Наименование раздела | Гриф | Том, масштаб, формат | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект генерального плана |
| ЧАСТЬ 1: Положение о территориальном планировании. |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования. | н/с | ТОМ, Брошюра формата А4 |  |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию, последовательность их выполнения. |  |  |  |
| ЧАСТЬ 2: Схемы территориального планирования. |
| 3 | Раздел III. Сводная схема (Основной чертеж). | н/с | М 1:5 000 | На 2 листах |
| 4 | Раздел IV. Схема границ территорий, земель и ограничений (схемы 2-5): схема 2: Схема функциональных зон; схема 3: Схема административных границ; схема 4: Схема ограничений использования территорий; схема 5: Схема границ территорий и земель. | н/с | М 1:5 000 | Каждая схема на 2 листах |
| 5 | Раздел V. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (схемы 6-8): схема 6: Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения; схема 7: Схема развития объектов транспортной инфраструктуры; схема 8: Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания. | н/с | М 1:5 000 | Каждая схема на 2 листах |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана |
| ЧАСТЬ 1: Описание обоснований проекта генерального плана. |
| 6 | Раздел I. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории; Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | н/с | ТОМ 1, Брошюра формата А4 |  |
| 7 | Раздел II. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию. | н/с | ТОМ 2, Брошюра формата А4 |  |
| 8 | Раздел III. Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию. |  |  |  |
| ЧАСТЬ 2: Схемы по обоснованию проекта генерального плана. |
| 9 | Раздел IV. Картографическое отображение информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования (схемы 1-3): схема 1: Схема современного состояния и использования территории (Опорный план); схема 2: Схема комплексной оценки территории; схема 3: Схема границ зон ограничений использования территории. | н/с | М 1:5 000, М 1:10 000 | Каждая схема на 2 листах |
| 10 | Раздел V. Картографическое отображение предложений по территориальному планированию (схемы 4-7): схема 4: Схема планируемых границ функциональных зон; схема 5: Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения; схема 6: Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке; схема 7: Схема существующих и предлагаемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи. | н/с | М 1:5 000, М 1:10 000 | Каждая схема на 2 листах |

Оглавление Тома

Стр.

2. Цели и задачи территориального планирования	6

3.8. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	30

3.9. Мероприятия по усилению градостроительной регламентации использования территории	30

1. Введение

Настоящий Том «Положение о территориальном планировании» содержит отчетные материалы по четвертому этапу работ и представляет собой итоговый документ территориального планирования, который составлен по итогам исследовательских, аналитических и проектных работ, выполненных на предыдущих этапах разработки проекта.

Основание для разработки – Муниципальный контракт №20084 от 22 декабря 2008 года «Разработка генерального плана муниципального образования и проекта нормативно-правового акта «Правила землепользования и застройки» муниципального образования г. Калязин».

Заказчик – Администрация городского поселения г. Калязин Калязинского района Тверской области.

Исполнитель – ОАО «ПИ «Тверьгражданпроект».

Разработка проекта осуществлялась по Субподрядному контракту №20084/2 от 12 ноября 2009 года «Разработка генерального плана муниципального образования и проекта нормативно-правового акта «Правила землепользования и застройки» муниципального образования г. Калязин».

Заказчик – ОАО «ПИ «Тверьгражданпроект».

Исполнитель – ООО «Энтазис».

Цель подготовки проекта – рациональная пространственная организация территории городского поселения г. Калязин Калязинского района, обеспечивающая его устойчивое социально-экономическое развитие во взаимосвязи с развитием прилегающих территорий смежных муниципальных образований Тверской области и направленная на создание оптимальных условий для жилищного строительства, развития производства, рационального использования всех видов ресурсов, улучшения экологического состояния территории и сохранения объектов культурного наследия, их территорий.

Этапы реализации проектных решений установлены:

1 очередь – 2018 г.;

Расчетный срок – 2028 г.;

Перспектива – 2038 г.

Исходная нормативно-правовая база: Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ; Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ; Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ; Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ; Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ; Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 12.12.1994 г. №68-ФЗ; Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ; Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. №96-ФЗ; Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 г. №181-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 г. №927 «Об обеспечении формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»; Закон Тверской области «О градостроительной деятельности на территории Тверской области» от 6.06.2006 г. №58-ЗО; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ; Постановление Администрации Тверской области №334-па от 13.11.2007 (ред. от 27.01.2009 г.) «Об Утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция); СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

В проекте учтены требования Схемы территориального планирования Тверской области, Схемы территориального планирования Калязинского района, приоритетных национальных проектов – «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование», а также ряда других комплексных программ, направленных на социально-экономическое развитие Калязинского муниципального района и городского поселения г. Калязин.

В проекте использованы материалы:

«Схема территориального планирования Тверской области», НПИ «ЭНКО», 2007 г.;

«Схема территориального планирования Тверской области», ЦНИИП градостроительства РААСН, 2011 г.;

«Схема территориального планирования Калязинского района», ООО «ТИТАН-ГЕО»,  2010 г.;

«Генеральный план г. Калязин» и «Проект зон охраны - памятников и зон регулирования застройки» г. Калязина, ЛЕНГИПРОГОР, 1989 г.

Проект генерального плана городского поселения выполнен с использованием  топографической подосновы М 1:2 000, М 1: 10 000, данных дистанционного зондирования земли с пространственным разрешением 0,5 м.

Состав проектных материалов генерального плана установлен в соответствии с Постановлением администрации Тверской области от 13.11.2007 г. №334-па (ред. от 27.01.2009 г.) «Об Утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов».

Настоящий проект выполнялся авторским коллективом в составе:

В.А. Афанасьев – генеральный директор, руководитель проекта;

К.Б. Маркус – главный архитектор проекта;

В.Ю. Миляев – главный инженер проекта;

Л.Я. Герцберг – главный экономист проекта, член-корреспондент РААСН, доктор технических наук;

Н.Г. Мостицкая – ведущий экономист (раздел «Мероприятия по социально-экономическому развитию»);

Разработку раздела «Мероприятия по охране объектов культурного наследия» подготовила старший научный сотрудник С.К. Регамэ.

Раздел «Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры» подготовили сотрудники отдела:

А.С. Заграничная – начальник отдела;

Л.В. Шилкова – главный специалист;

Г.Н. Алешина – главный специалист.

Разработку раздела «Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры» осуществлял ведущий инженер отдела К.В. Шишов.

Разработку остальных разделов и сопровождение единого замысла проекта, сведение, общую компоновку и взаимосогласование тематических разделов, графическое оформление отчетных материалов, компьютерное обеспечение работ по разделам обеспечивал творческий коллектив:

В.Б. Дарский – главный специалист;

С.Е. Бегеза – архитектор;

С.О. Заславский – архитектор;

Е.Р. Низамутдинова – архитектор;

А.А. Софронова – инженер;

А.А. Шилкина – инженер.

Авторский коллектив выражает признательность за поддержку в работе над проектом генерального плана Н.Ф. Журавлевой – заведующей отделом по делам архитектуры и градостроительства Калязинского района.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

2.1. Цели территориального планирования

Целевой блок в проекте генерального плана городского поселения г. Калязин включает три уровня целей:

Региональный (областной):

Создание градостроительных предпосылок для повышения вклада городского поселения в  социально-экономическое развитие Тверской области, включая развитие экономики, инженерно-транспортной инфраструктуры, туризма и  рекреации, сохранение историко-культурного наследия  и ценных природных ландшафтов.

Муниципальный (уровень муниципального района):

Создание градостроительных предпосылок для повышения роли городского поселения г. Калязин, как районного центра  за счет развития социальной инфраструктуры районного значения, улучшения ее транспортной доступности.

Местный:

Создание градостроительных предпосылок для повышения качества среды проживания – развития социальной инфраструктуры, повышения уровня инженерно-транспортного обустройства территорий, повышения уровня обеспеченности населения местами приложения труда, развития индивидуального и многоквартирного жилищного строительства,  улучшения экологической ситуации

Реализация вышеприведенных целей будет способствовать повышению инвестиционной и миграционной привлекательности городского поселения.

Выбор мер достижения поставленных целей базировался на принципах:

- учета взаимосвязанности процессов, изменяющих состояние территории, базирующихся на знании объективных закономерностей ее развития;

- учета необходимости соблюдения баланса связанных с развитием территории интересов различных слоев и групп людского сообщества и видов реализуемых ими функций;

- учета долгосрочности последствий реализации принимаемых решений;

- установления и применения объективных, научно-обоснованных критериев определения целей и решения поставленных задач;

- обеспечения гласности и возможности осуществления контроля решения поставленных задач.

Реализация перечисленных выше целей обеспечивается с помощью общих для большинства целей градостроительных мероприятий:

- рационального функционального зонирования территории;

- резервирование территории для реализации программных мероприятий разного уровня;

- эффективная пространственная организация  транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры;

- совершенствование сложившейся системы расселения населения на территории поселения;

- установление экологических ограничений в хозяйственной деятельности и допустимых нагрузок на ландшафт, установление ограничений, связанных с сохранением ценного историко-культурного наследия, обеспечением безопасности проживания населения и функционирования хозяйственных объектов.

В целом как документ территориального планирования, генеральный план городского поселения г. Калязин должен обеспечить последовательную дальнейшую разработку градостроительной документации по освоению новых территорий, по решению вопросов реконструкции и развития транспортной и инженерной инфраструктур, по реконструкции существующей застройки, преобразованию и формированию территорий общего пользования.

2.2. Задачи разработки проекта

Основными определяющими задачами генерального плана являются:

Развитие функционально-планировочной структуры городского поселения.

Планировочное и функциональное зонирование территории.

Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий компактного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, полноценных, отвечающих современным требованиям функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития, расположенных и вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства местного значения.

Реализация мер по восстановлению, сохранению и использованию природного комплекса и объектов культурного наследия.

Улучшение экологической ситуации, охраны, воспроизводства и использования биосферных ресурсов.

Развитие социальной и производственной инфраструктуры, как основы использования современных технологий и мест приложения труда.

Развитие рекреационной инфраструктуры городского поселения.

Обеспечение безопасного проживания населения на территории городского поселения посредством размещения объектов капитального строительства местного значения вне зон воздействия опасных природных и техногенных процессов.

Развитие транспортных и других инженерных инфраструктур городского поселения.

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования для повышения эффективности транспортных связей, что будет способствовать улучшению автомобильного сообщения и ускорению социально-экономического развития поселения.

Реконструкция улично-дорожной сети населенного пункта для повышения качества жизни населения и создание условий для полноценного и своевременного обеспечения социальными услугами.

Обеспечения надежного, стабильного, безопасного и комфортного транспортного обслуживания населения.

Повышение качества коммунальных услуг для населения посредством развития и реконструкции сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации; повышение качества показателей очистки воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Повышение уровня информационной обеспеченности населения за счет роста обеспеченности населения услугами телефонной связи, развития систем телерадиовещания, предоставления населению возможности пользования услугами сети Интернет и IP – телефонии, а также интеграции местных информационных ресурсов в российские информационные сети.

Проведение мероприятий по улучшению физических характеристик территории и отдельных площадок, для придания ей максимальной пригодности под промышленное и гражданское строительство, а также защита территории от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов.

Формулирование предложений по дальнейшей конкретизации рекомендуемых направлений градостроительного и экономического развития сельского поселения системой муниципальных целевых комплексных программ.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления сельского поселения выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Тверской области.

3. Мероприятия по территориальному планированию

Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию установлена:

Первая очередь – 2018 г.;

Расчетный срок – 2028 г.;

Перспектива – 2038 г.

3.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

3.1.1. Первоочередные мероприятия

Проектом генерального плана предлагается:

- Застройка неэффективно используемых территорий, с дополнительным размещением на указанных территориях объектов капитального строительства различного назначения.

- Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не соответствующими экономическим, социальным, экологическим и градостроительным условиям развития существующих территорий.

3.1.2. Мероприятия на расчетный срок

- Градостроительное освоение для обеспечения размещения объектов капитального строительства на расчетный срок генерального плана городского поселения до 2038 г. ранее не застроенных территорий г. Калязина площадью 468,0 га.

- Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации генерального плана городского поселения на основе функционального зонирования, включающего:

  - установление перечня функциональных зон (по видам);

  - указания функционального назначения зон каждого вида, определяющего преимущественное функциональное использование земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон и являющегося основой для установления видов разрешенного использования указанных объектов правилами землепользования и застройки городского поселения г. Калязин.

3.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

Жилые зоны

1.	Формирование в городском поселении новых жилых зон малоэтажной индивидуальной застройкой на первую очередь общей площадью 296,32 га, на расчетный срок – 316,84 га, в том числе на перспективу – 19,6 га с обеспечением их объектами инженерной инфраструктуры, объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

2.	Формирование новых жилых зон малоэтажной блокированной или секционной застройкой (до 4 эт.) общей площадью 66,5 га на первую очередь, на расчетный срок – 88,75 га с обеспечением их объектами инженерной инфраструктуры, объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Общественно-деловые зоны

Развитие существующих территорий размещения объектов общественно-делового назначения с формированием на их основе новых современных общественно-деловых зон на первую очередь общей площадью 48,1 га, на расчетный срок – 63,6 га, на перспективу – 1,8 га в городском поселении г. Калязин, соответствующих основным параметрам качества среды среднеевропейским стандартам и обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры.

Производственные зоны

Формирование на основе существующих и вновь осваиваемых территорий городского поселения, компактного размещения объектов промышленного назначения, коммунально-складских зон общей площадью 332,6 га (в том числе на первую очередь – 115,88 га, на расчетный срок – 11,0 га), соответствующих по основным параметрам качества среднеевропейским стандартам и обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры с развитием улично-дорожной сети, обеспечивающей доступность формируемых зон от районов жилой застройки, от объектов внешнего транспорта и иных объектов, необходимых для функционирования предприятий и объектов, расположенных на территории указанных зон.

Рекреационные зоны

Создание в городском поселении новых рекреационных зон общей площадью на первую очередь – 50,5 га, на расчетный срок 141,4 га с обеспечением их объектами инженерной инфраструктуры, объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Для размещения объектов капитального строительства проектом предлагается ряд первоочередных мероприятий:

Выделить территории (общей площадью 270,4 га) для размещения объектов капитального строительства местного значения в границах города Калязина, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке.

Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков).

Разработать, утвердить проект «Правила землепользования и застройки городского поселения г. Калязин».

3.3. Мероприятия по социально-экономическому развитию

Таблица 3.3-1

| № п/п | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Экономика |
| 1.1 | Развитие промышленной зоны площадью 70 га (ул.Кашинская) | Первая очередь |
| 1.2 | Создание новых производств на площади 5,43 га в 50 м от городской черты (бывшая база ПМК-14 на Заречной части города) | Первая очередь |
| 1.3 | Согласно РЦП поддержки малого предпринимательства планируется: ОАО Механический завод «Калязинский» (увеличение выпуска продукции); ФГУП РСК «МиГ» - Калязинский машиностроительный завод (модернизация производства); предприятия текстильного и швейного производства: ООО «Интри», ООО «Красная швея» и ООО «Волжанка» (увеличение выпуска продукции); предприятия пищевой промышленности: ООО «Экспериментальный пищевой комбинат», Маслосырзавод, Хлебокомбинат (наращивание производств); предприятие ООО «Европластик» (наращивание производства); малое предприятие «Авантаж» по производству производство спортивной обуви (чешки), ООО «Битца» по производству валяной обуви (увеличение выпуска продукции); создание новых производств: завода по производству спортивного оборудования московской кампанией «Магнум», завода по производству изоляционных материалов, завода по производству полимерных материалов. | Первая очередь |
| 1.4 | Обустройство 2-х инвестиционных площадок для малого бизнеса | Первая очередь |
| 1.5 | Создание логистического комплекса площадью 7,5 га (ул. Пухальского) | Первая очередь |
| 1.6 | Строительство базы реализации строительных материалов на участке 0,1га (ул. Заводская). | Первая очередь |
| 1.7 | Развитие индустрии туризма: строительство яхт-клуба на участке 10 га (береговая зона р. Жабня) строительство пристани в г. Калязин с целью принятия и обслуживания туристических теплоходов по р. Волга; строительство гостиницы (ул. Челюскинцев 11/2); реконструкция здания по ул. Коминтерна 28 под гостиницу; строительство гостинично-ресторанного комплекса (ул. Ногина, 1); реконструкция санатория «Паулино». | Первая очередь |
| 1.8 | Диверсификация экономики, нацеленная на развитие индустрии туризма как части туристическо-рекреационного кластера Тверской области: создание новых и развитие существующих сопутствующих производств (сувениры, туристическое оснащение, обучение кадров и др.), спортивных, рекреационных и туристических объектов | Расчетный срок |
| 1.9 | Строительство энергомашиностроительного комплекса по производству не менее 50 мини-заводов в год. Мощность одного мини-завода 50 тыс. т.у.т. в год стоимостью около миллиона долларов | Расчетный срок |
| 1.10 | Создание производства комплексов по выпуску композиционных удобрений для интенсификации процессов роста лесных и сельскохозяйственных культур. Мощность комплексов не менее 100 тыс. тонн в год | Расчетный срок |
| 1.11 | Создание полнокомплектного деревянного домостроения, в т.ч. каркасного типа для нужд Тверской и Московской областей | Расчетный срок |
| 1.12 | Зарезервировать территории общей площадью 20 га для развития малого бизнеса. Создание бизнес-инкубатора для малого бизнеса и предпринимателей с целью обучения, оказания информационно-консультационных услуг, разработки бизнес-планов, консультирования по вопросам получения государственной поддержки и др. | Расчетный срок Перспектива |
| 1.13 | Создание на территории Калязинского района особой экономической зоны «Биоэнергетические ресурсы и технологии» | Расчетный срок Перспектива |
| 2. | Размещение социально-культурных объектов и объектов бытового обслуживания |
| 2.1 | Строительство торгово-развлекательного молодежного комплекса на участке 0,8 га (ул. К.Маркса, 34) и строительство Ледового дворца (кинотеатр «Радуга») в рамках инвестиционного проекта многофункционального портового гостинично-жилого и развлекательного центра | Первая очередь |
| 2.2 | Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Ленина) | Первая очередь |
| 2.3 | Строительство торгового центра (ул. Чкалова, 25) | Первая очередь |
| 2.4 | Строительство ресторана (ул. Центральная, 17/85) | Первая очередь |
| 2.5 | Строительство кафе (ул.Коминтерна 77 и ул. Волжская 2в) | Первая очередь |
| 2.6 | Зарезервировать территории для организации вещевого рынка и организации специально оборудованной площадки - ярмарки выходного дня | Первая очередь |
| 2.7 | Расширение существующей или строительство новой больницы на 50 мест | Первая очередь |
| 2.8 | Строительство детских дошкольных учреждений (200 мест) | Первая очередь |
| 2.9 | Создание учреждения дополнительного образования на 30 мест | Первая очередь |
| 2.10 | Создание прачечной-химчистки, мастерской по изготовлению и ремонту мебели, мастерской по техническому обслуживанию автомобилей | Первая очередь |
| 2.11 | При планировании обслуживания временного населения учесть необходимость создания следующих дополнительных емкостей: поликлиника 64 посещений в смену, больница 40 койко-мест, скорая медицинская помощь 4 машины, бытовое обслуживание 20 рабочих мест | Первая очередь |
| 2.12 | В соответствии с областными нормативами довести уровень обеспеченности детей в возрасте от 0 до 7 лет дошкольными учреждениями до 85-100%, расчетную перспективную емкость до 920 мест, для этого необходимо дополнительно создать 296 мест | Расчетный срок |
| 2.13 | Создать дополнительно в учреждениях дополнительного образования 62 места (строительство ДЮСШ на 40 мест и Дома детского творчества на 22 места), зарезервировав участок 1,5 га | Расчетный срок |
| 2.14 | Увеличить мощность районной больницы с учетом обслуживания временного населения на 89 мест, зарезервировав участок 1,5 га | Расчетный срок |
| 2.15 | Довести емкость культурно-досуговых учреждений до 1112 мест | Расчетный срок Перспектива |
| 2.16 | Увеличить число рабочих мест в сети бытового обслуживания населения на 40 ед. | Расчетный срок |
| 3. | Жилищное строительство |
| 3.1 | Увеличить показатель жилищной обеспеченности с 23,7 кв. м / жит. до 27,6 кв. м/жит., для этого необходимый объем нового жилищного строительства - 54 820 кв.м общ. пл., в т.ч. 1000 кв. м общ. пл. - компенсация сносимого жилищного фонда, 22 000 кв. м общ. пл. многоквартирный фонд. Территории, потребные для размещения нового жилищного строительства, - 52,7 га, в т.ч. для многоквартирного фонда - 11,7 га, для малоэтажного строительства – 41 га. | Первая очередь |
| 3.2 | Основными типами жилых домов для муниципального жилищного строительства следует принимать дома многоквартирные блокированного и секционного типа с придомовыми участками | Первая очередь |
| 3.3 | Доля социального жилища в общем объеме муниципального строительства должна составить 20-25% или 4400 - 5500 кв. м общ. пл. | Первая очередь |
| 3.4 | В соответствии с РЦП «Развитие индивидуального жилищного строительства на территории Калязинского муниципального района Тверской области на 2011 -2015 годы» планируется освоить выделенные и выделить новые 28,1 га земельных участков, в т.ч. 8,1 га на реконструируемых территориях и 20 га на свободных городских землях. Объем ИЖС 18 790 кв. м общ. пл. или 263 жилых дома со средней площадью дома 71,4 кв. м | Первая очередь |
| 3.5 | Увеличить показатель жилищной обеспеченности к 2039 году до 39,2 кв. м / жит., для этого необходимый объем нового жилищного строительства в период 2018 – 2038 гг. составит 197 410 кв.м общ. пл., в т.ч. 7000 кв. м общ. пл. - компенсация сносимого жилищного фонда, 82 400 кв.м общ. пл. - многоквартирный фонд. Общий объем жилищного фонда к 2039 году составит 601 348 кв. м общ. пл., в т.ч. доля индивидуального фонда – 75%, удельный вес жилищного фонда иногородних жителей - 11,9% | Расчетный срок Перспектива |
| 3.6 | Основными типами жилых домов для муниципального жилищного строительства следует принимать дома многоквартирные блокированного и секционного типа с придомовыми участками | Расчетный срок Перспектива |

3.4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Таблица 3.4-1

| № п/п | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний транспорт |
| 1.1 | Устройство охраняемых железнодорожных переездов на пересечении с улицами – К. Маркса, Пухальского, новой магистральной улицей на западе поселения, новом выезде на автодорогу регионального значения Р-86 из Центрального района, существующей автодорогой на Старобислово. | Первая очередь |
| 1.2 | Строительство вокзального комплекса на ст. Калязин | Первая очередь |
| 2. | Улично-дорожная сеть городского поселения |
| 2.1 | Строительство улиц общегородского значения – 8,8 км, в том числе: строительство магистрали на продолжении ул. Коминтерна - 2,8 км; строительство новых участков а/д «Калязин-Заречье» от пересечения с ул. Декабристов, в направлении к ул. Тверская и далее - 2,6 км; строительство участков нового выезда в западной части поселения на автодорогу регионального значения Р-86 - 0,6 км; строительство улицы – продолжение а/д «Калязин-Заречье» в Заречном районе -2,15 км; строительство новой улицы от пр. Больничный до пересечения с а/д «Калязин-Заречье» - 0,65 км. | Первая очередь |
| 2.3 | Строительство улиц районного значения – 10,4 км, в том числе: на застроенной территории Центрального района - 1,3км; на развивающихся западных территориях - 6,0км; на развивающихся территориях в юго-восточной части Центрального района -1,5 км; в Заречном районе – 1,6 км. строительство гаражей на 200 машиномест. строительство логистического комплекса площадью 7,5 га, на пересечении ул. Пухальского и обходной автодороги регионального значения. строительство пристани и речного вокзала. | Первая очередь |
| 2.4 | Строительство сервисного центра автотранспорта | Первая очередь |
| 2.5 | Строительство пристани и речного вокзала | Первая очередь |
| 2.6 | Строительство улиц общегородского значения – 0,8 км | Расчетный срок |
| 2.7 | Строительство улиц районного значения – 2,3 км | Расчетный срок Перспектива |

3.5. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры и благоустройству территории

Таблица 3.5-1

| № п/п | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |
| 1.1 | Разработка городской Схемы водоснабжения | Первая очередь |
| 1.2 | Разведка и оценка эксплуатационных запасов местных месторождений подземных вод | Первая очередь |
| 1.3 | Завершение мероприятий по строительству водозабора на западной окраине города | Первая очередь |
| 1.4 | Реконструкция скважины на Заречье (районная больница); реконструкция скважин №3, №4, №5, №7, №12 | Первая очередь |
| 1.5 | Обустройство действующих скважин установками водоподготовки | Первая очередь |
| 1.6 | Консервация скважин №8 и №9 с последующим их тампонажем в соответствии с предписанием Роспотребнадзора Тверской области | Первая очередь |
| 1.7 | Перекладка 6,26 км магистральных, уличных и внутриквартальных водопроводных сетей с применением современных материалов, в том числе: магистральные сети по ул. Пионерская, Волжская - 0,437 км; магистральные сети 2 подъема до скважины хлебокомбината - 1,6 км; водопроводные сети по ул. Ф. Энгельса - 0,2 км; водопроводные сети по ул. Коммунистическая 17а - 0,157 км; водопроводные сети по ул. К. Маркса 30 - 0,254 км; водопроводные сети квартал 102 - 0,6 км; водопроводные сети по ул. Крылова, Чкалова, Советская - 1,743 км; водопроводные сети по ул. Школьная 44 - 0,26 км; водопроводные сети по ул. Коминтерна 74 - 0,03 км; водопроводные сети по ул. Школьная 40 - 0,17 км; водопроводные сети по ул. Лесная 44 - 0,04 км; водопроводные сети по ул. Школьная 34-50 - 0,06 км; водопроводные сети по Школьному переулку - 0,12 км; водопроводные сети по ул. Гоголя - 0,1 км; водопроводные сети по ул. Коминтерна 24 - 0,052 км; водопроводные сети по ул. Коминтерна 31 - 0,047 км; водопроводные сети по ул. Полевая 20 - 0,044 км; водопроводные сети по ул. К. Либкнехта - 0,105 км; водопроводные сети по ул. Коммунистическая 1 - 0,08 км; водопроводные сети по ул. К. Маркса 20/22 - 0,035 км; водопроводные сети по ул. Кубеева 3 - 0,016 км; водопроводные сети по ул. Речная 7 - 0,075 км; водопроводные сети по ул. Полевая 14/16 - 0,029 км. | Первая очередь |
| 1.8 | Закольцовка существующих водопроводных сетей | Первая очередь |
| 1.9 | Строительство новых водопроводных сетей в проектируемую застройку ≈ 8 км | Первая очередь |
| 1.10 | Новая водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме и оборудуется пожарными гидрантами. Пожарные гидранты должны устанавливаться через каждые 100 - 150 метров по улично-дорожной сети. Указатели гидрантов необходимо установить на зданиях | Первая очередь |
| 1.11 | Ёмкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере ≈ 20-25% от суммарного водопотребления | Первая очередь |
| 1.12 | Ремонт 9 и замена 6 действующих пожарных гидрантов | Первая очередь |
| 1.13 | Регулярная дезинфекция водопроводных сооружений | Первая очередь |
| 1.14 | На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Зоны водопровода должны включать зону источника водоснабжения в месте забора воды, включая водозаборные сооружения, зону водопроводных сооружений (станции подготовки воды, насосные станции) и санитарно-защитную полосу водоводов | Первая очередь |
| 1.15 | Перекладка ветхих сетей с применением современных материалов ≈ 20 км | Расчетный срок |
| 1.16 | Строительство новых водопроводных сетей в проектируемую застройку ≈ 4,1 км;разведка и оценка эксплуатационных запасов местных месторождений подземных вод | Расчетный срок Перспектива |
| 1.17 | Установка водосчетчиков на входе в каждое здание и в каждой квартире, оборудованных централизованным водоснабжением | Расчетный срок Перспектива |
| 2. | Канализация |
| 2.1 | Разработка Схемы перспективного развития системы водоотведения города | Первая очередь |
| 2.2 | Модернизация городских ОСК: установка современной аэрирующей системы, применение ультрафиолетовых ламп, прекращение использования хлора, замена воздуходувки, замена трансформатора, реконструкция выпускного коллектора с очистных сооружений в р. Волга ≈ 600 м, реконструкция всасывающего трубопровода – 214 м, реконструкция трубопровода хозфекального – 80 м, капитальный ремонт иловых площадок, ремонт приемных отстойников, ремонт ветхих сетей на территории очистных сооружений (теплотрасса, водопроводная сеть) | Первая очередь |
| 2.3 | Регулярный контроль качества очистки сточных вод | Первая очередь |
| 2.4 | Реконструкция дюкера на реке Жабня | Первая очередь |
| 2.5 | Техническое обследование КНС №3 и №4 с последующим выполнением проектных работ по реконструкции КНС - замена насосного оборудования, замена задвижек, клапанов, стальных вводных трубопроводов, металлоконструкций, электрооборудования | Первая очередь |
| 2.6 | Капитальный ремонт КНС №6 | Первая очередь |
| 2.7 | Перекладка 12,27 км коллекторов, уличных, внутриквартальных и внутридворовых канализационных сетей с применением современных материалов, в том числе: всасывающий трубопровод рабочей воды на очистных сооружениях - 55 м; напорный трубопровод на очистных сооружениях – 47 м; напорный трубопровод избыточного ила на очистных сооружениях - 61 м; трубопровод дренажный на очистных сооружениях – 305 м; трубопровод на очистных сооружениях - 156 м; напорная канализация на очистных сооружениях – 59 м; напорная канализация от КНС №1 – 1135 м; самотечный коллектор по ул. Дзержинского – 690 м; самотечный коллектор ул. Коминтерна от школы №5 до КНС №1 – 760 м; самотечная канализация ул. Студенческая фабрика "Парижская Коммуна" до ул. советская - 450 м; коллектор ул. Шорина - Советская от ж/домов Шорина №18, 20 – 280 м; канализационные сети д/сад «Звездочка» – 200 м; канализационные сети здание «Знамя труда» - домоуправления, ФОК – 90 м; канализационные сети школа №2 по ул. К. Маркса – 40 м; канализационные сети ДОУ «Колосок» по ул. Полевая – 30 м; коллектор напорный от КНС №3 до КГН – 920 м; самотечная канализация от КГН до КНС №4 – 190 м; дюкер 2 нитки от КНС №4 до Заречной части – 560 м; напорная канализация от Дюкера Заречье до очистных сооружений – 2600 м; канализационные сети по ул. Ленина, 83 – 30 м; канализационные сети по ул. Шорина, д. 20 – 90 м; канализационные сети по ул. Дзержинского, д.17 - 402,5 м; канализационные сети по ул. Коммунистическая, 15/27 до КНС №3 – 306 м; канализационные сети по ул. Коммунистическая, 17а – 390 м; канализационные сети по ул. Коммунистическая, 19а – 90 м; канализационные сети по ул. Коммунистическая, 21а – 100 м; канализационные сети по ул. Коммунистическая, 23а – 98 м; канализационные сети по ул. К. Маркса, 30 – 60 м; канализационные сети по ул. К. Маркса, 23 – 70 м; канализационные сети по ул. К Маркса, 21 а – 20 м; канализационные сети по ул. Коминтерна, 19/28 – 40 м; канализационные сети по ул. Коминтерна, 2/26 – 40 м; канализационные сети по ул. Ф. Энгельса, 17 – 150 м; коллектор ул. Ленина - К/Маркса - 857,4 м. | Первая очередь |
| 2.8 | Строительство новых самотечных канализационных сетей в проектируемую застройку ≈ 2,6 км | Первая очередь |
| 2.9 | Строительство двух КНС | Первая очередь |
| 2.10 | Строительство новых напорных канализационных сетей ≈ 1,4 км | Первая очередь |
| 2.11 | Перекладка ветхих сетей с применением современных материалов ≈ 7 км | Расчетный срок |
| 2.12 | Строительство новых канализационных сетей в проектируемую застройку ≈ 2,6 км | Расчетный срок |
| 2.13 | Обеспечение объектов, подключение которых к централизованной канализации затруднительно, автономными системами полной биологической очистки бытовых стоков заводского изготовления с блоками доочистки | Расчетный срок |
| 2.14 | Оборудование жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, если подключение его к централизованной канализации затруднительно, а обеспечение автономными системами полной биологической очистки бытовых стоков экономически нецелесообразно; регулярный вывоз стоков из данных выгребов ассенизационными машинами на городские ОСК, либо в места, согласованные с органами санэпиднадзора | Расчетный срок Перспектива |
| 2.14 | Внедрение оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на всех предприятиях | Расчетный срок Перспектива |
| 3. | Электроснабжение |
| 3.1 | Перекладка изношенных ВЛ 10 кВ (в оптимальном варианте ≈ 8 км) | Первая очередь |
| 3.2 | Перекладка изношенных КЛ 10 кВ (в оптимальном варианте ≈ 4 км) | Первая очередь |
| 3.3 | Перекладка изношенных ВЛ 0,4 кВ (в оптимальном варианте ≈ 10 км) | Первая очередь |
| 3.4 | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Первая очередь |
| 3.5 | Строительство ТП, прокладку ВЛ и КЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ в новую застройку | Первая очередь |
| 3.6 | Перекладка изношенных ВЛ 10 кВ на кабельные | Расчетный срок |
| 3.7 | Перекладка изношенных КЛ 10 кВ | Расчетный срок |
| 3.8 | Перекладка изношенных ВЛ 0,4 кВ на кабельные | Расчетный срок |
| 3.9 | Строительство новых ТП, прокладка КЛ 10 кВ и КЛ 0,4 кВ в новую застройку | Расчетный срок |
| 3.10 | Замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро» | Расчетный срок Перспектива |
| 4. | Теплоснабжение |
| 4.1 | Разработка городской Схемы теплоснабжения | Первая очередь |
| 4.2 | Перекладка 1,98 км тепловых сетей с применением современных материалов, в том числе: теплосети от ТК 3 до ТК 4 – 165,4 м; теплосети от ТК 6 до ТК 25 – 244,6 м; теплосети от ТК 24 до ж/д №25 ул. Коммунистическая – 195,5 м; теплосети от ТК 25,6 до ж/д №17 ул. Челюскинцев – 184 м; теплосети от ТК 17 до ж/д №73 ул. Коминтерна – 120,5 м; теплосети от ТК 18А до ж/д №23/15 ул. Волгостроя – 387,5 м; теплосети от ж/д №5 по ул. Центральная до ж/д №14Б по ул. Урицкого – 357,8 м; теплосети от ТК 21 до Универмага – 146,4 м; теплосети от ТК 21 по ул. Студенческой – 178,3 м. | Первая очередь |
| 4.3 | Строительство центральных и индивидуальных тепловых пунктов в новой застройке, а также, при необходимости, в процессе модернизации котельных и реконструкции изношенных тепловых сетей | Первая очередь |
| 4.4 | Модернизация котельной «Городская» в мини-ТЭЦ | Первая очередь |
| 4.5 | Применение при строительстве жилья теплосберегающих технологий и материалов | Первая очередь |
| 4.6 | Перевод на газ котельной «Мелиорация» | Расчетный срок |
| 4.7 | Перевод на газ котельной по ул. Челюскинцев | Расчетный срок |
| 4.8 | Перевод на газ котельной по ул. Пухальского, котельной по ул. Ленина 4 | Расчетный срок |
| 4.9 | Перевод на газ котельной по ул. Полевая д. 20 | Расчетный срок |
| 4.10 | Строительство мини-ТЭЦ в промзоне на западе города | Расчетный срок |
| 4.12 | Внедрение приборов учета расхода теплоэнергии потребителями | Расчетный срок Перспектива |
| 5. | Газоснабжение |
| 5.1 | Разработка расчётной Схемы газоснабжения г. Калязин | Первая очередь |
| 5.2 | Реконструкция газопроводов высокого давления, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Первая очередь |
| 5.3 | Реконструкция изношенных ГРП | Первая очередь |
| 5.4 | Реконструкция газопроводов низкого давления, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Первая очередь |
| 5.5 | Строительство ≈ 3,6 км газопроводов высокого давления | Первая очередь |
| 5.6 | Строительство новых ГРП; оборудование газового хозяйства средствами телеметрии | Первая очередь |
| 5.7 | Строительство ≈ 2,3 км газопроводов высокого давления | Расчетный срок |
| 5.8 | Строительство новых ГРП | Расчетный срок Перспектива |
| 6. | Электрическая связь |
| 6.1 | Реконструкция АТС с расширением номерной емкости | Первая очередь |
| 6.2 | В городе должно быть организовано УКВ-ЧМ вещание программ государственных радиостанций: «Радио России», «Маяк» и др. Трансляция прочих программ УКВ-ЧМ будет осуществляется коммерческими радиостанциями | Первая очередь |
| 6.3 | Организация выделенного доступа к сети Интернет по выделенным линиям | Расчетный срок |
| 6.4 | Организация доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi и WiMAX | Расчетный срок Перспектива |
| 7. | Энергосбережение |
| 7.1 | Стимулирование предприятий к участию в программах по энергосбережению – как государственных, так и негосударственных (например, Российская Программа финансирования устойчивой энергетики «RUSEFF») | Первая очередь Расчетный срок |
| 7.2 | Оснащение участников рынка электрической энергии современными приборами учета энергии. Установка двух- и трехтарифных электросчетчиков стимулирует потребителя к экономии электрической энергии. Для потребителя двух- и трехтарифный учет выгоден тем, что в позднее время суток электрическая энергия более дешевая. Для энергосистемы работа потребителей в ночные часы выгодна тем, что сглаживается график суточной нагрузки | Первая очередь Расчетный срок |
| 7.3 | Внедрение частотных преобразователей для регулирования скорости вращения асинхронных электродвигателей. Экономически обосновано, что применение частотно-регулируемого привода в различных механизмах позволяет достичь до 60% экономии электроэнергии. Частотный преобразователь также осуществляет защиту электродвигателей от перегрузок | Первая очередь Расчетный срок |
| 7.4 | Стимулирование потребителей к использованию современных энергосберегающих ламп | Первая очередь Расчетный срок Перспектива |
| 7.5 | Модернизация систем уличного освещения. Внедрение систем автоматического управления наружным и уличным освещением. Использование светильников с натриевыми лампами | Первая очередь Расчетный срок |
| 7.6 | Стимулирование использования в качестве индивидуальных источников тепла газовых котлов, имеющих КПД не менее 90%. Наибольшую экономию природного газа может дать применение конденсационного отопительного оборудования. Конденсационный котел позволяет при той же теплопроизводительности и расходе воды на горячее водоснабжение снизить расход газа на 17% по сравнению с традиционными газовыми котлами и на 33% по сравнению с устаревшими моделями газовых котлов | Первая очередь Расчетный срок |
| 7.7 | Оснащение потребителей приборами учёта газа | Первая очередь Расчетный срок |
| 7.8 | Перевод котельных на более экономичное оборудование с более высоким КПД и соответственно с меньшими затратами топлива, строительство новых котельных с использованием современного оборудования | Первая очередь Расчетный срок |
| 7.9 | Внедрение приборов учета расхода теплоэнергии потребителями | Первая очередь Расчетный срок |
| 7.10 | Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на котельных необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии | Первая очередь Расчетный срок |
| 7.11 | Строительство новых теплотрасс следует вести с применением съемной ППУ (пенополиуретановой) изоляции | Первая очередь Расчетный срок |
| 7.12 | для выявления мест и причин сверхнормативного потребления энергоресурсов, определения фактического состояния тепловых сетей необходимо проводить обходы теплосетей | Первая очередь Расчетный срок |
| 7.13 | Применение на тепловых пунктах разборных пластинчатых теплообменников | Первая очередь Расчетный срок |
| 7.14 | Разработка энергетических паспортов зданий и сооружений | Первая очередь Расчетный срок |
| 7.15 | Применение при ремонте и строительстве жилья теплосберегающих технологий и материалов | Первая очередь Расчетный срок Перспектива |
| 7.16 | Проектирование и возведение энергоэффективных зданий | Первая очередь Расчетный срок Перспектива |
| 7.17 | Использование экономического потенциала биогаза (смесь CH4 и CO2), получаемого из отходов животноводства (навоза) путем применения технологи анаэробного сбраживания. Биогаз обладает теплотой сгорания 20÷25 МДж/нм3. Применение биогаза возможно как для производства тепловой, так и электрической энергии. Кроме того, технология анаэробного сбраживания позволяет получать жидкий биошлам, который является ценным органическим удобрением | Первая очередь Расчетный срок |
| 7.18 | Использование резерва тепловой энергии, содержащейся в технологическом горячем воздухе и воде на действующих предприятиях. Утилизация сбросного тепла возможна с помощью абсорбционных бромисто-литиевых тепловых насосов (АБТН). Эффективность насосов очевидна: при затратах 1 кВт энергии АБТН выдают 1,7 - 2,2 кВт в систему отопления и экономят 40-50% топлива | Первая очередь Расчетный срок Перспектива |
| 7.19 | Использование для отопления и для горячего водоснабжения сточных вод, поступающих на КОС. Сточные воды, как правило, имеют среднегодовую температуру около 20ºС. При понижении температуры с помощью тепловых насосов всего на 5ºС можно создать источник для отопления и круглогодичного горячего водоснабжения близлежащих объектов | Первая очередь Расчетный срок Перспектива |
| 8. | Инженерная подготовка территории |
| 8.1 | Строительство сетей ливневой канализации | Первая очередь |
| 8.2 | Строительство очистных сооружений поверхностного стока на выпусках водосточных коллекторов с очисткой стоков до ПДК сброса в водоемы рыбохозяйственного водопользования. Тип очистных сооружений и площадь, необходимая под их размещение, будут уточнены на последующих стадиях проектирования | Первая очередь |
| 8.3 | Организация регулярной уборки территорий | Первая очередь |
| 8.4 | Проведение своевременного ремонта дорожного покрытия | Первая очередь |
| 8.5 | Ограждение проезжей части бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей | Первая очередь |
| 8.6 | Ограждение строительных площадок с упорядочением отвода поверхностного стока по временной схеме открытых лотков и т. д. | Первая очередь |
| 8.7 | Развитие водосточно-коллекторной сети дождевой канализации в соответствии с развитием улично-дорожной сети и увеличение общей протяженности сети дождевой канализации в ходе строительства новых водостоков на территориях существующей и новой застройки | Расчетный срок |
| 8.8 | Строительство очистных сооружений поверхностного стока на выпусках водосточных коллекторов с очисткой стоков до ПДК сброса в водоемы рыбохозяйственного водопользования. Тип очистных сооружений и площадь, необходимая под их размещение, будут уточнены на последующих стадиях проектирования | Расчетный срок |
| 9. | Пожарная безопасность |
| 9.1 | Расход воды на наружное пожаротушение принят в объеме 25 л/сек на 1 пожар, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; расчетное количество одновременных пожаров – 2 | Первая очередь |
| 9.2 | Для организации пожаротушения проектом предлагается задействовать существующие и проектируемые водопроводные сети с установкой на них пожарных гидрантов. Дополнительными водозаборами могут служить местные водоемы, к которым необходимо обеспечить подъезд | Первая очередь |
| 9.3 | На проектируемых водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов через каждые 150 метров с обеспечением подъезда к ним пожарной техники для забора воды. Указатели гидрантов необходимо установить на зданиях | Первая очередь |
| 9.4 | Для оповещения всей рассматриваемой территории необходимо установить электросирены звукового оповещения. Радиусы действия сирен принимаются из расчёта 400 метров, без учёта этажности застройки. Места установки проектируемых сирен будут уточняться на последующих стадиях проектирования | Первая очередь |
| 9.5 | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | Первая очередь |
| 9.6 | Предусмотренное в проекте положение внутриквартальных дорог должно отвечать требованиям беспрепятственного проезда пожарных, санитарных и аварийных машин ко всем зданиям кварталов. Автомобильные проезды должны быть закольцованы или иметь площадки для разворота транспорта | Первая очередь |
| 9.7 | С целью предотвращения распространения очагов пожара на последующих стадиях проектирования необходимо обеспечивать пожарную сигнализацию, предусматривать внутренний пожарный водопровод и автоматическое пожаротушение, а также наличие средств пожаротушения | Расчетный срок Перспектива |
| 9.8 | Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами | Расчетный срок Перспектива |
| 9.9 | На последующих стадиях проектирования положение внутриквартальных дорог должно отвечать требованиям беспрепятственного проезда пожарных, санитарных и аварийных машин ко всем зданиям | Расчетный срок Перспектива |
| 10. | Санитарная очистка |
| 10.1 | Разработка Схемы санитарной очистки г. Калязин | Первая очередь |
| 10.2 | Обновление и увеличение парка мусоровозов и спецтехники | Первая очередь |
| 10.3 | Оборудование площадок для установки контейнеров в новой застройке | Первая очередь |
| 10.4 | Как «вариант» для первой очереди возможно внедрение бесконтейнерной системы сбора отходов районах малоэтажной застройки | Первая очередь |
| 10.5 | Организация пункта приема вторсырья | Расчетный срок |
| 10.6 | Внедрение селективного сбора отходов посредством установки отдельных контейнеров для разных видов отходов (металл, стекло, пластик и пр.) | Расчетный срок |
| 11. | Озеленение территории |
| 11.1 | Реконструкция существующих зеленых насаждений и организация городских парков и лесопарков в центральной и западной частях города с выполнением комплексного благоустройства территории | Первая очередь Расчетный срок Перспектива |
| 11.2 | Формирование единой парковой зоны вдоль предполагаемой городской набережной | Первая очередь Расчетный срок |
| 11.3 | Создание сквера в Заречной части города при выделенных площадках для предприятий малого бизнеса | Первая очередь Расчетный срок |
| 11.4 | Комплексное озеленение при освоении территории микрорайона «Фестивальный» с организаций городского бульвара и озеленение зоны размещения спортивных и рекреационных объектов | Первая очередь Расчетный срок |
| 11.5 | Резервирование территории и последующее озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских объектов | Первая очередь Расчетный срок |
| 11.6 | Благоустройство с выполнением работ по озеленению на всем протяжении береговой линии вдоль рек Жабня и Пуда в границах городского поселения | Первая очередь Расчетный срок Перспектива |
| 11.7 | Выполнение озеленения при освоении новых и реконструкции существующих жилых кварталов, с организацией скверов и выполнением уличного озеленения | Первая очередь Расчетный срок Перспектива |

## 3.8. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Таблица 3.8-1

| № п/п | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утвердить в установленном порядке разработанный проект зон охраны объектов культурного наследия г. Калязина | Первая очередь |
| 2 | Стимулировать возрождение народных промыслов, характерных художественных ремесел | Расчетный срок Перспектива |
| 3 | Принять участие в разработке и реализации областных и районных программ развития туризма (разработка туристских маршрутов) по историческим и памятным местам городского поселения и прилегающих территорий | Расчетный срок Перспектива |

## 3.9. Мероприятия по усилению градостроительной регламентации использования территории

Таблица 3.9-1

| № п/п | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание информационной базы данных по зонам ограничений с целью обеспечения всех участников градостроительной деятельности актуальной и достоверной информацией о режимах хозяйственной деятельности на территории городского поселения | Первая очередь |
| 2 | Разработка и утверждение проекта «Правила землепользования и застройки городского поселения г. Калязин | Первая очередь |
| 3 | Обеспечение разработки проектов санитарно-защитных зон и их благоустройства | Расчетный срок |
| 4 | Обеспечение разработки проектов прибрежных защитных полос и водоохранных зон Угличского водохранилища на территории городского поселения в соответствии с Водным Кодексом РФ | Расчетный срок |
| 5 | Подготовка проектов зон охраны всех источников питьевого водоснабжения, закрепление их в натуре и соблюдение режима использования данных территорий | Первая очередь |
| 6 | Утверждение разработанного проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Калязина | Первая очередь |