СХЕМА

очистки территорий населенных пунктов муниципального образования

«Нерльское сельское поселение» на 2013-2017 годы

- Область применения

Схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования «Нерльское сельское поселение» на 2013-2017 годы определяет мероприятия, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

- Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст)

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

Постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11.10.1986 г. № 400/23-34 «Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест»

Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.

Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства»

Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.01.1971 № 30 «О порядке определения норм накопления бытовых отходов»

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике. Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства. Москва 2003 г.

«Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» утвержденные 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

Решение Совета депутатов Нерльского сельского поселения   от  05.07.2012г.  № 13

Об утверждении "Порядка организации сбора, вывоза бытовых отходов и мусора, установки урн, мусорных контейнеров и иных емкостей, предназначенных для сбора бытовых отходов и мусора, оборудованию контейнерных площадок на территории муниципального образования « Нерльское сельское поселение» (с изменениями  от 05.12.2012 г.).

Решение Совета депутатов Нерльского сельского поселения  от 05.07.2012   № 14 «Об утверждении "Правил уборки и содержания прилегающих и закреплённых территорий муниципального образования  «Нерльское сельское поселение»

3.Общие сведения о МО «Нерльское  сельское поселение» и природно-климатические условия

  - Экономико-географическое положение

Нерльское сельское поселение, находится в юго-западной части Калязинского района. На западе и юге поселение граничит с Кимрским районом и Московской областью, на востоке - со Старобисловским, а на севере - с Алферовским сельскими поселениями Калязинского района.   В состав поселения входит 103 населенных пункта. Центр поселения -  с. Нерль, располагающееся в 30 км к югу от г.Калязин. Общая численность постоянно проживающего населения на 01.01.2013 года - 3054 человека. За последние годы наметилась стабилизация численности населения. Численность рекреационного населения (дачников), превышает численность коренного в 2,7 раза и составляет 8259 человек.

Площадь поселения 69560 га (695,6 км кв.).

Экономико-географическое положение поселения можно рассматривать как выгодное.

Высокая транспортная и социально-экономическая связность территории поселения в основном обеспечивается:

- размещением поселения вдоль транспортных коридоров федерального и областного значения;

- размещением поселения в зоне влияния Московской агломерации;

- наличием в поселении нескольких действующих предприятий индустриального типа;

- относительно хорошим развитием в поселении дорожной и гидрографической сети;

- достаточно высоким уровнем доступности основных коммуникаций и инженерных сетей;

- значительной длительностью истории освоения территории.

Среди недостатков экономико-географического положения поселения можно отметить:

- низкую транспортную доступность периферийных населенных пунктов;

- низкий уровень развития индустриальных типов производства.

Основными автотранспортными артериями поселения являются дороги «Калязин – Сергиев Посад – Москва», «Нерль – Талдом». Из локальных транспортных направлений можно выделить трассы: «Нерль – Скнятино», «Нерль – Старобислово». Транспортная связь центра поселения с районным центром  осуществляется по автодорогам.

По северо-западной части территории поселения вдоль р. Волги проходит железная дорога Москва – Дмитров – Кимры - Углич с ответвлением в Калязине в направлении г. Кашин – п. Сонково. Через железнодорожную станцию «Калязин» Октябрьской железной дороги осуществляются грузоперевозки в Москву, С. Петербург, Углич.

По реке Волге проходят пассажирские, грузовые и туристические суда на Москву, Тверь и Ярославль.

Территория Нерльского сельского поселения площадь , расположена в 25 километрах от г.Калязина, в восточной части Тверской области в живописном месте, на пересечении двух красивых рек Нерль и Вьюлка.

По территории поселения протекают еще такие речки как Волнушка, Пеша, Оврижки, Гусевка, Мольха, озеро Васильевское, бьют природные ключи с чистой питьевой водой.

Характерной особенностью поселения является высокая рекреационная ценность территорий, граничащих с реками Волга и Нерль. Прибрежные зоны этих водоемов активно используются туристами и застраиваются дачами и санаториями.

Хозяйственно-экономическая сфера поселения представлена предприятиями легкой промышленности, торговли, сферы обслуживания, деревообработки и рядом сельскохозяйственных предприятий, большая часть которых находится в состоянии банкротства.

Историческая ценность территории поселения, в основном связана с расселением людей вдоль русел крупных рек, по которым проходили древние транспортные пути и вдоль которых формировалась характерная для средней полосы России поречная культура землепользования и социально-экономических отношений.

Климат - умеренно-континентальный. Преобладают дерново-подзолистые, суглинистые почвы, серые лесные почвы.

3.2. Климат

Для территории поселения характерен умеренно-континентальный климат, с холодной зимой, умеренно теплым летом и дождливой осенью. Амплитуда средних температур – 270С. Амплитуда экстремальных температур – 870С (от -480С до +370С).

Период  с положительными температурами составляет 205 дней – со 2 апреля до 7 ноября. А вегетационный период, во  время которого есть возможность вести полевые работы, составляет около 169 дней – с 22 апреля до 9 октября [24].

Температурные условия вегетационного периода в большинстве лет благоприятны для произрастания озимых и яровых зерновых культур, картофеля, льна и многих овощных культур. Наиболее резкие изменения в годовом ходе температура воздуха претерпевает от апреля к маю (на 7-80) в сторону повышения и от сентября к октябрю (на 6-70) при понижении [24].

Продолжительность этого периода составляет 125-130 дней, дата перехода среднесуточной температуры через +100С – 9 мая, обратный переход – 13 сентября.

Средняя температура января составляет -8,5…-100С, средняя температура июля - +170С [24]. Средние температуры по месяцам, а также абсолютные максимумы и минимумы температуры представлены в таблице

Климатические характеристики территории

| Параметр | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная и годовая температура воздуха (0С) | -10,2 | -8,7 | -3,3 | 4,3 | 11,6 | 15,4 | 16,9 | 15,2 | 9,9 | 4,4 | -1,7 | -6,6 | 3,9 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха (0С) | -48 | -41 | -36 | -19 | -8 | -4 | 4 | 0 | -5 | -22 | -29 | -40 | -48 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха (0С) | 4 | 4 | 14 | 27 | 30 | 33 | 34 | 35 | 31 | 21 | 13 | 9 | 35 |
| Среднее число дней с туманом | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 38 |
| Среднее число дней с метелью | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 6 | 35.5 |
| Среднее число дней с грозой | 0 |  | 0 | 0,7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0, 3 | 0 | 0 | 25 |
| Среднее число дней С градом | 0 |  | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | 1.9 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) | +22,5 |
| Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) | -14,1 |

Территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения, для которой характерно превышение норм осадков над испарением и отведения избытка влаги через речную сеть. Количество осадков, выпадающих за год равно 575-600 мм. Максимум осадков приходится на летние месяцы – 350-385 мм, что составляет 70% годовой суммы. Особенно богат дождями июль, когда осадки носят ливневый характер и сопровождаются грозами. Наблюдавшийся суточный максимум осадков составляет 70 мм.

Зима суровая, оттепелей бывает мало, что способствует образованию устойчивого снежного покрова. Продолжительность снежного периода равна 135-140 дней. Высота снежного покрова составляет 40-50 см. Устойчивый снежный покров устанавливается в третьей декаде ноября, а разрушается – в конце первой-начале второй декады апреля.

Относительная влажность воздуха высокая в осенне-зимний период (83-87%) и значительно ниже весной и в первую половину лета (68-72%). Самым сухим месяцем является май, в течение которого наблюдаются до 5 дней с низким значением влажности в дневные часы ( до 30% и ниже).

В течение года преобладают южные и северо-западные ветры (рис.1.2.2.), особенно в теплый период. Наименьшую повторяемость во все сезоны года имеют восточные и северо-восточные ветры. Средние скорости ветра в годовом ходе изменяются от 3,1 м/сек. летом до 4,1 м/сек. зимой. Возникновение сильных ветров (до 15 м/сек.) чаще отмечается зимой.

Из неблагоприятных атмосферных явлений необходимо отметить туманы – число дней в году около 45. Сильные продолжительные метели довольно редки.

В зимний период в качестве неблагоприятных погодных условий для длительного пребывания людей на открытом воздухе являются дни с температурами воздуха ниже 
-200С в сочетании с высокой влажностью и скоростью ветра не менее 3,5 м/сек., а также дни с сильными метелями, при котором затрудняется работа на транспорте. За зиму отмечается в среднем 10-15 дней с дискомфортными погодными условиями.

В летний период осадки создают избыточное увлажнение, в связи с чем, для снижения влагонасыщенности деятельного слоя требуется организация дренажной системы для быстрого отвода талых и дождевых вод.

Средняя продолжительность комфортного периода зимой составляет 65-70 дней, летом – 45-70 дней.

По климатическому районированию России территория относится к зоне IIВ. Расчетная температура для проектирования отопления составляет -290С. Продолжительность отопительного сезона – 220 дней. Максимальная глубина промерзания почвы – 140-160 см. Максимальная скорость ветра – 22 м/сек., чему соответствует ветровая нагрузка в 32 кг/м2.

3.3. Численность населения муниципального образования

Численность коренного населения на 01.01.2013 г. году составила 3054 человек. Численность рекреационного населения, в основном дачников, составила 8259 человек. В возрастном спектре поселения преобладают жители среднего и старшего возраста. Миграционный баланс коренного населения отрицательный, так как число отъезжающих больше числа приезжающих. Репродуктивный потенциал поселения в среднем очень низкий. Экономический потенциал поселения в основном поддерживается четырьмя  наиболее многочисленными населенными пунктами, для  которых характерна высокая численность населения и незначительная доля пенсионеров и детей.

Половозрастная структура населения еще устойчива. Однако низкая рождаемость приведет через 10-15 лет к значительному росту доли людей старшего возраста. Социальный груз нетрудоспособного населения (дети и пенсионеры) составляет около 30%. Для сельской местности это величина превышает оптимальную на 5-10%.  10% коренного населения трудится вне пределов поселения. В целом эта величина вполне адекватна для Поселения, которое располагается в зоне влияния Московской индустриальной агломерации. Численность сезонного населения (дачников) в 2 раза превышает численность коренных жителей. При этом ряд населенных пунктов, по сути, стали рекреационными дачными поселками.

3.4. Состав и структура земельного фонда поселения

Территория Поселения составляет 69560 га.

В земельном фонде поселения преобладают земли сельскохозяйственного назначения (50%) и лесного фонда (27%).

Площадь особо ценных сельскохозяйственных земель составляет около 30% категории земель с/х назначения.

Земельный фонд поселения обладает значительным потенциалом для развития многоукладного сельского хозяйства.

В земельном фонде поселения недостаточно земель для развития рекреационных (дачных) поселков.

- Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды определяется уровнем воздействия на нее промышленности, сельского хозяйства, транспорта, рекреации и др. факторами, которые нарушают естественный экологический баланс территорий и делают среду малопригодной для жизни человека.

Необходимо отметить, что в последние два десятилетия понятие об экологии было дискредитировано популистами разного толка. Реальные исследования, разработка норм и механизмов применения этих норм, фактически не велись. В результате возник «миф об Экологии», который  был использован для разрушения индустриального производства в стране и до сих пор  используется предпринимателями и чиновниками разного масштаба в конкурентной борьбе для вытеснения конкурентов с рынка.

Поэтому в данной главе проблемы «популистской экологии» не рассматриваются, а рассматриваются лишь 24 фактора, которые влияют на состояние окружающей среды и могут быть реально измерены приборными методами. На основании состава и уровня воздействия этих факторов определялся рейтинг экологического состояния  территории и отдельных населенных пунктов (механизм расчета рейтинга приводится в базе данных). Величина рейтинга отражает уровень отрицательного комплексного воздействия факторов загрязнения и потому берется со знаком «минус»

Факторы загрязнения окружающей среды окрестностей населенных пунктов

| Параметры описания | сумма | среднее |
| --- | --- | --- |
| Объекты загрязняющие окружающую среду населенного пункта и егоближайших окрестностей | Число неорганизованных свалок | 0 | 0,0 |
|  | Число полигонов ТБО | 0 | 0,0 |
|  | Число скотомогильников | 0 | 0,0 |
|  | Число предприятий, загрязняющих среду | 0 | 0,0 |
|  | Число полей аэрации | 0 | 0,0 |
|  | Близко расположенные автомагистрали | -6 | -0,1 |
|  | Число других объектов, загрязняющих среду | 0 | 0,0 |
|  | Общее число объектов загрязнения окружающей среды | -6 | -0,1 |
| Расположение в пределах санитарнозащитных зон объектов | Расположение в пределах СЗЗ ТБО | 0 | 0,0 |
|  | Расположение в пределах СЗЗ скотомогильников | -4 | -0,1 |
|  | Расположение в пределах СЗЗ предприятий | 0 | 0,0 |
|  | Расположение в пределах СЗЗ автомагистралей | 0 | 0,0 |
|  | Расположение в пределах СЗЗ других объектов | 0 | 0,0 |
| Характер загрязнения среды | Выбросы вредных газов (1 - есть, 0 - нет) | 0 | 0,0 |
|  | Сброс стоков и вредных жидкостей (1 - есть, 0 - нет) | 0 | 0,0 |
|  | Складирование твердых ядовитых отходов (1 - есть; 0 - нет) | 0 | 0,0 |
|  | Шумовое загрязнение среды (1 - есть; 0 - нет) | 0 | 0,0 |
|  | Электромагнитное загрязнение среды (1 - есть; 0 - нет) | 0 | 0,0 |
| Тип и уровень загрязнения среды | Загрязнения воздуха превышающие ПДК (1 - есть, 0 - нет) | 0 | 0,0 |
|  | Загрязнение поверхностных вод, превышающие ПДК (1 - есть, 0 - нет) | 0 | 0,0 |
|  | Загрязнение грунтово-колодезных вод, превышающие ПДК (1 - есть, 0 - нет) | 0 | 0,0 |
|  | Загрязнение почвенного покрова, превышающее ПДК (1 - есть, 0 - нет) | 0 | 0,0 |
|  | Шумовое загрязнение, превышающее ПДК (1 - есть, 0 - нет) | 0 | 0,0 |
|  | Электромагнитное загрязнение, превышающее ПДК (1 - есть, 0 - нет) | 0 | 0,0 |
| Рейтинг состояния окружающей среды |  | - 0,2 |

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Поселение расположено в экологически чистой зоне.

На территории поселения нет предприятий химической промышленности или каких-либо вредных производств.

На территории Поселения выявлено 2 скотомогильника (еще 2 находятся поблизости от границ). Состояние скотомогильников не соответствует предъявляемым требованиям.

Всего для 22% населенных пунктов поселения выявлено воздействие факторов, ухудшающих состояние окружающей среды.

К основным факторам загрязнения среды относятся:

- воздействие автомагистралей (выброс газов и шум);

- близкое расположение к отдельным населенным пунктам скотомогильников;

- неорганизованные свалки ТБО.

- Система утилизации твердых бытовых отходов. Санитарная очистка территорий.

Сбор твердых бытовых отходов, должен производиться в бункера, размещенные на оборудованных контейнерных площадках.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,4 м.куб/чел., а норма накопления крупногабаритных  бытовых отходов (процент от нормы накопления на 1 чел.) – 5 процентов.

Объемы образующихся отходов ТБО на расчетный срок отдельно по населенным пунктам, входящим в состав Нерльского сельского поселения

| Населенный пункт, где имеется бункер для ТБО | Кол-во бункеров для ТБО (объёмом 8 куб.м) | Численность населения (местное/дачное) Всего, чел. | Общий объем поступления отходов на полигон ТБО, м3/год | Количество образующихся отходов за расчетный срок, м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Нерль ул.Совхозная ул.Новая ул.Школьная ул.Ленинская ул.Ситьковская ул.Лесная ул.Бол.участок | 2 1 1 1 1 1 1 | 1017 | 1423,8 | 7119 | Бункера используют Д. Марково П. Зеленая Роща Д. Устье Д. Осиновец Д. Нерльская Д. Вистленево Д.Теремец |
| Д. Воронцово Ул.Центральная | 2 | 357 | 499,8 | 2499 | Бункера для Д.Альфимово ,д. Андреевское, д. Дмитровка, д.Зайцево,д.Зиново. д.Казаково,д.Клетинка д.Ксыкино,д.Малое- Нагорское |
| Д. Калабриево | 1 | 110 | 154 | 770 | Бункера используются для д. Буян |
| Д. Поречье | 2 | 248 | 347,2 | 1736 | Бункера исп.для Д. Сухарево Д.Саврасово Д. Вески Поречские |
| Д. Подол | 1 | 40 | 56 | 280 | Бункера исп. Д. Хализево Д. Малыхово |
| Д. Яринское | 1 | 175 | 245 | 1225 | Бункер исп. Д. Яринское |
| С. Капшино | 1 | 290 | 406 | 2030 | Бункер исп. С.Капшино |
| П. Охотхозяйство |  | 60 | 84 | 420 | Сбор ТБО осуществляет ТОПБ № 2 |
|  | 14 | 2297 | 3215,8 | 16079 |  |

-Транспортировка отходов ТБО  к 14 установленным бункерам производится самими жителями  населенных пунктов.

Справочно:

- Количество имеющихся мусорных точек – 14 штук;

- На 1 мусорную точку не более 2 бункеров;

- В плане на 2013-2017 г.г. приобретение  еще 4 бункеров

- Фактически на 2013 год числится 14 бункеров.

(Объем 1 контейнера =  8 м3 )

Места  установки бункеров на территории поселении.

- Бункер установлен  с.Нерль  ул.Совхозная, на расстоянии  30 метров от дома № 17 .

- Бункер установлен  с.Нерль  ул.Совхозная, на расстоянии  25 метров от дома № 1 .

- Бункер установлен  с. Нерль ул.Новая , на расстоянии  40 метров от дома № 2.

- Бункер установлен  с. Нерль ул.Школьная, на расстоянии  50 метров от дома № 36.

- Бункер установлен  с. Нерль ул.Ленинская, на расстоянии  40 метров от дома № 130.

- Бункер установлен  с. Нерль ул.Ситьковская,  на расстоянии  30 метров от дома № 27.

- Бункер установлен  с. Нерль ул.Лесная , на расстоянии  50 метров от дома № 1.

- Бункер установлен  с. Нерль ул.Больничный участок  ,на расстоянии  60 метров от дома № 1.

- 2 бункера установлены  д.Воронцово ул.Центральная ,  на расстоянии  30 метров от дома № 14.

- Бункер установлен  д. Калабриево ,  на расстоянии  30 метров от дома № 9.

- 2 бункера установлены  д. Поречье ул.Школьная ,  на расстоянии  70 метров от дома № 8.

- Бункер установлен  д. Подол на окраине населенного пункта  ул. Центральная на расстоянии  200 метров от дома № 2.

- Бункер установлен  д. Яринское  ул. Новая ,  на расстоянии  35 метров от дома № 9.

- Бункер установлен  с.Капшино ул.Советская ,  на расстоянии  60 метров от дома № 40.

Данные контейнеры установлены согласно требованию «Санитарных правил содержания территории населенных мест» №4690 – 88 п.2.2.3 . Контейнеры установлены на площадках с асфальтовым покрытием, огражденные зелеными насаждениями ( согласно п.8.2.5. СанПин 2.1.2. 2645 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»). Размеры площадок для контейнеров рассчитаны на установку необходимого  числа контейнеров, но не более  пяти, и имеют подъездные пути для автотранспорта в любое время года.

Главным условием санитарной очистки  населенного пункта является своевременное удаление твердых бытовых отходов с территорий домовладений и их обезвреживание.

Существующая и рекомендуемая к применению планово- регулярная система сбора и удаления ТБО позволит поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки населенного пункта, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую  безопасность жителям.

Процесс сбора и удаления ТБО при планово – регулярной  очистке включает два цикла работ: сбор отходов на придомовой территории и вывоз их спецтранспортом в места утилизации.

Организацией сбора временного хранения твердых бытовых отходов, обеспечением условий доступа к контейнерным площадкам и нормальной работы спецмашин занимаются жилищно –эксплуатационная организация – МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района» (Юридический адрес: Тверская область, Калязинский район, пр.Володарского,11; контактный телефон: (48 249) 2 31 63)

В обязанности организации входит своевременное, регулярное удаление ТБО с бункеров, установленных в населенных пунктах поселения и размещение их на полигоне МБУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства Калязинского района», расположенном в Калязинском районе Алферовского с/п вблизи д.Носатово, площадь 28 тысяч кв.м

Поселение испытывает определённые трудности по организации вывоза мусора. Особенно это касается прибрежных территорий и мест массового отдыха неорганизованных туристов и таких же неорганизованных местных жителей.

Фактическое наличие коммунальной технике в эксплуатирующей

организации.

| № п/п | Наименование вида и марки техники | Количество, ед | Норма техники на единицу обслуживания | Объем вывоза ТБО и утилизация | Обоснование заявленной потребности с указанием нормативного документа, имеющейся в наличии техники, год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз ЗИЛ 130 | 1 | 1 | 8куб.м | 2005г. |
| 2 | Погрузчик ЭО2621 | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Грузовой автомобиль ГАЗ 3507(самосвал) | 1 | 1 | 12куб.м |  |
|  | ИТОГО | 3 | 3 |  |  |

Потребность в коммунальной технике.

| № п/п | Наименование вида и марки техники | Количество, ед | Норма техники на единицу обслуживания | Объем вывоза ТБО и утилизация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз | 1 | 1 |  |

ГРАФИК ЛИКВИДАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК

- д.Андреевское - 16 куб.м  - 2 квартал 2013 г.

- д. Сандырево – 8 куб.м - 2 квартал 2013 г.

- д.Яринское – 8куб.м. – 3 квартал 2013 г.

- с. Нерль ул.Школьная -8 куб.м.-2 квартал 2013г

- с. Нерль                               - 8 куб.м.-   2 квартал 2013г.

Далее по годам график ликвидации несанкционированных свалок будет корректироваться по мере их образования и обнаружения.

Решение этих задач позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Координаты лиц, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО

| № пп | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администрация Нерльского сельского поселения | Село Нерль ул.Совхозная д.29А | Глава администрации | (848249) 4-12-39 |
| 2. | Администрация Нерльского Сельского поселения | Село Нерль ул.Совхозная д.29 | Заместитель главы администрации | (848249) 4-12-39 |
| 3. | МКУ «АТУ Нерльского сельского поселения» | д.Воронцово ул Центральная д.12 | Специалист | (848249) 6-61-42 |
| 4. | МКУ «АТУ Нерльского сельского поселения» | Д.Яринское Ул.Центральная д. 33 | Специалист | (848249) 6-81-48 |
| 5. | МБУ «Управление жилищно коммунального хозяйства Калязинского района» | г.Калязин. ул.Володарского. д.11 | Директор | (848249) 2-17-94 |
| 6. | МБУ «Управление жилищно коммунального хозяйства Калязинского района» | г.Калязин. ул.Володарского, д.11 | Мастер | (848249) 2-17-94 |

Капиталовложения, тыс. руб.

| Статьи затрат | Первая очередь | Расчетный срок | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство основных сооружений | - | - | - |
| Приобретение спецмашин и механизмов (организацией, осуществляющей вывоз и утилизацию ТБО) | - | 1 | 1 |
| Приобретение инвентаря (контейнеры, бункера) | 2 | 4 | 6 |
| Всего затрат | 80,0 | 60,0 | 140,0 |

- Эколого-градостроительные мероприятия

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос зелёных насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

Мероприятия по охране водных ресурсов

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии

- озеленение береговой линии

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон рек.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- выявление несанкционированных свалок и их рекультивация.

- вывоз ТБО с площадок временного хранения осуществлять специализированной техникой на полигон ТБО.

Основными задачами, стоящими перед администрацией Нерльского сельского поселения  в области обращения с отходами производства и потребления, является:

- обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;

- ликвидация имеющихся и вновь образующихся несанкционированных свалок.

- увеличение количества бункеров на территории населённых пунктов.

- Профилактическая работа с населением, организациями и учреждениями  по вопросу недопустимости образования стихийных свалок мусора, о необходимости содержания в надлежащем состоянии своих территорий.

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ.

Решение этих задач позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и  экологической безопасности на территории поселения.

Экологическая обстановка в Нерльском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

В связи с этим, реализация разработанной генеральной схемы очистки территории Нерльского сельского поселения, в частности приобретение достаточного количества контейнеров и специализированной техники  позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

На реализацию данных мероприятий необходимы вложения денежных средств.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕРЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2013 г.		                                            с.Нерль                                     № 152

Об утверждении схемы очистки территорий населенных пунктов муниципального образования «Нерльское  сельское поселение» на 2013-2017 годы

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», решением областной комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ведению социально-гигиенического мониторинга от 22.07.2008 № 7 «О состоянии полигонов (свалок) твердых отходов потребления и организации санитарной очистки на территории муниципальных образований» на территории МО «Нерльское  сельское  поселение»  , постановляю:

1. Утвердить схему очистки территорий населенных пунктов муниципального образования «Нерльское  сельское поселение» на 2013-2017 годы.

2. Данное  постановление   разместить на  сайте МО «Калязинский район» в разделе МО  «Нерльское сельское     поселение».

3. Контроль за исполнением данного  постановления  оставляю за собой.

Глава администрации Нерльского

сельского поселения 		А.А.Назаров

Согласовано:

Начальник  	территориального отдела

управления Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

по Тверской области в Кашинском районе

Е.А.Скрыпникова                                                          А.А.Назаров

м.п.                                                                                                    м.п.

# Text boxes

Утверждаю: Глава администрации Нерльского сельского поселения Калязинского района